## Slide 1
1
OSNOVE ZAŠTITE OD POŽARA

## Slide 2
2
-Vatra je kemijska reakcija 3 elementa.
Što je VATRA?
Potrebne su sve tri komponente za paljenje vatre.
Aparati za gašenje požara uklanjaju jednu ili više komponenti.

## Slide 3
3
"Vatreni trokut" identificira tri komponente svake vatre:
  Goriva tvar(papir, goriva, drvo, zapaljivi plin, električna oprema pod naponom itd...)
  Energija(toplina), dovoljna za podržavanje izgaranja. Često se naziva izvorom paljenja.
  Kisik(zrak)
  AKO BILO ŠTA OD OVOGA NEDOSTAJE, POŽAR NE MOŽE NASTATI.
Što je VATRA? (Nastavak….)

## Slide 4
4
Proces sagorijevanja
TEMPERATURA
KISIK
LANAC
REAKCIJA
VATRENI TETRAEDAR
(NOVI KONCEPT)
GORIVO

## Slide 5: Vrste
5
Klasa požara |  | Gorive tvari | Uključeni materijali
A |  | Krute tvari | Drvo, papir, tkanina, smeće itd…
B |  | Zapaljive tekućine | Zapaljiva otapala, tekućine, ulja, masti, boje itd…
C |  | Električni kablovi Zapaljivi plinovi | Električna oprema pod naponom i svi zapaljivi plinovi
D |  | Metali | Kemikalije koje reagiraju na vodu, zapaljivi metali itd…
D

## Slide 6: Djelovi aparata za gašenje požara
6
ISPUSNO CRIJEVO
ISPUSNA MLAZNICA
ISPUSTNI OTVOR
TIJELO
PODATKOVNA PLOČICA
RUČKA
ZA NOŠENJE
MANOMETAR
POLUGA ZA PRAZNJENJE
ZAKLJUČAVANJE PRAZNJENJA
I OSIGURAČ

## Slide 7
7
Različite vrste aparata za gašenje požara
4 najčešća aparata za gašenje požara:
  Kemijska voda
  Mehanička pjena
  Suhi kemijski prah
  Ugljični dioksid
Svaka vrsta aparata za gašenje namjenjena je gašenju određenih vrsta požara.

## Slide 8: Primjena aparata za gašenje požara
8
Bilješka:X-sredstva se mogu koristiti na požarima malih površina.
×
×-
Fire Class
Suitability of Extinguishers
Water
M/F
DCP
CO2
Sand
Class A



 -
 -
Class B





-
Class C





-
Class D



(Spl. Grade)


## Slide 9
9
Kako koristiti aparat za gašenje požara
Zapamtite ovu jednostavnu kraticu kada koristite aparat za gašenje požara -PASS
P-Povući iglu.
A-Usmjeriti mlaznicu.
S-Stisnuti ručicu.
S- ‘’Pomesti’’ s jedne na drugu stranu u podnožju vatre.

## Slide 10: Djelotvornost aparata za gašenje požara
10
APARAT ZA GAŠENJE POŽARA | DJELOVANJE | DJELOTVORAN PROTIV
VODA POD TLAKOM | HLAĐENJE | 
MEHANIČKA PJENA | POKRIVANJE | 
SUHI KEMIJSKI PRAH | GUŠENJE | 
UGLJIČNI DIOKSID | GUŠENJE | 
SUHI PIJESAK | POKRIVANJE | 
D

## Slide 11: Veliki požari
11
Vatrogasni hidrantski sustav
- Tlak u sustavu:7,0 kg/cm2
- Kapacitet rezervoara za vodu:2 puta veći od kapaciteta pumpe
- Glavna pumpa:273 m3/Hr
- Pumpa dizelskog motora (u pripravnosti):273 m3/Hr
- Jokey pumpa:10 m3/Hr
# pojedinačni hidranti,
      # Monitori vode,
      # Prskalice za vodu,
      # Mobilni pjenasti monitori
      # Različite mlaznice

## Slide 12: Veliki požari (nastavak)
12
Sustav za suzbijanje požara
- FM 200 (ili) Ugljični dioksid
- DCP sustav za navodnjavanje
- Prskalice za vodu
- Sustav za raspršivanje pjene itd...

## Slide 13
13
Hitni odgovor na požar
Spasiti (RESCUE)– spašavanje osoba u neposrednoj opasnosti.
Upozorenje (ALERT)– Vikati: Vatra! Vatra! (ili) Aktivirati požarni alarm (ili) Birati telefonski broj za hitne slučajeve.
Zatvaranje (CLOSING)– Zatvoriti sve otvore i pogasiti ventilaciju
Gasiti/ Evakuirati– manje požare gasiti prijenosnim aparatima, po potrebi evakuirati osobe.
R
A
C
E
Ne zaboravite riječ RACE tijekom požara

## Slide 14
14
Odgovor u slučaju požara
PALJENJE
Vatra u
Zatvorenom
prostoru
ZRAK
Vatra na otvorenom
GORIVO
PALJENJE
x
x
x
x
GORIVO
ZRAK

## Slide 15: Kriteriji vatrogasne odluke
15
Znati¸postupke za hitne slučajeve i puteve za evakuaciju.
Znati lokacije aparata za gašenje požara i kako ih koristiti.
Oglasiti alarm bez obzira na veličinu požara.
Izbjegavati zadimljene uvjete.
Osigurati evakuirano područje.
Ne započeti sa gašenjem, osim ako je:
  Oglašen alarm.
  Vatra je mala i sadržana.
  Imate siguran izlazni put (može doći bez izloženost vatri).
  Dostupni aparati za gašenje požara ocijenjeni su za veličinu i vrstu požara.
Evakuiram! Ako sumnjate.

## Slide 16: Većina smrtnih slučajeva u požaru NISU žrtve opeklina!
16
  Uzroci smrti u požaru -DIM
    Vodikov cijanid
    Cijanovodična kiselina
    Ugljični monoksid
    Ostale otrovne pare
    Trauma (bez opeklina)

## Slide 17: Najvažnije
17
Gasite požar samo u početnoj fazi
NIKADA ne gasite vatru ako postoji nešto od sljedećeg:
- Nemate odgovarajući aparat za gašenje ili opremu.
- Vatra se proširila izvan svoje izvorne točke.
- Vaši instinkti vam govore IZLAZITE VAN

## Slide 18: STANITE, ISPUSTITE i OKOTRLJAJTE SE
18
1.STOP!Ne trči! (Trčanje samo povećava vatru) 2.PAD!(Spusti se na zemlju ili pod) 3.SVITAK!(Kotrljajte se iznova i iznova dok se plamen ne ugasi. Pokrijte lice rukama)
Trebao bi prestati padati i kotrljati se, samo kad ti odjeća gori.
Ako vam se odjeća zapali, normalno je da ste malo uplašeni, ali pokušajte ne paničariti.
Ako naučite kako se zaustaviti, ispustiti i otkotrljati, imat ćete veće šanse da budete dobro.

## Slide 19: ZAŠTITA OD POŽARA
19
Prevencija je uvijek bolja od kontrole. Kako bismo spriječili požarne nesreće, moramo eliminirati uobičajene opasnosti od požara na poslu
Uređaji za proizvodnju topline.
Statički elektricitet i kratki spojevi.
Oprema koja nije otporna na plamen.
Skladištenje i rukovanje zapaljivim/zapaljivim tvarima.
Otvoreni plamen i vruće površine.
Egzotermne reakcije dovode do eksplozija.
Vozila i oprema te druge nesigurne radnje i uvjeti.

## Slide 20: ZAŠTITA OD POŽARA (nastavak…)
20
Požar se može spriječiti razmatranjem sljedećih pitanja
Vatrootporna oprema
Dobro održavanje
Pravilna ventilacija
Antistatičke mjere
Osviještenost osoblja
Postupci rada
Sigurne radne prakse
Pravi alati

## Slide 21
21
Zapamtite sljedeće
Prijenosni aparati za gašenje požara prikladni su za male požare. tj. Požari su u početnoj fazi.
Prijenosnim aparatima za gašenje požara može rukovati bilo koje osoblje na radnom mjestu koje je upoznato s rukovanjem njime.
Ako je vatra velika, prepustite to članovima ERT-a (vatrogasci), oni mogu kontrolirati vatru pomoću vatrogasnog hidranta / drugih odgovarajućih mjera.
Sve nove sudionike treba uputiti u svijest o zaštiti od požara i planove evakuacije u hitnim slučajevima.

## Slide 22
HVALA VAM....