## Slide 1: Raspored za uzbunu i napuštanje broda
Naredba za napuštanje broda je neopoziva odluka najčešće poduzeta u natprirodnim uvjetima, kad je svaki prethodni čin za spas posade i broda postao uzaludan.
Uspjeh napuštanja broda najviše ovisi o :
trenutku i vremenu kad je ono započeto.
Razmak vremena između odluke o napuštanju broda i samog čina napuštanja je najvažniji.
Prije napuštanja broda je potrebno :
odaslati radio poruke pogibelji.
odrediti i zabilježiti točnu poziciju broda te azimut i udaljenost od najbližeg kopna.
Sa sobom ponijeti pilotsku kartu, navigacijsku kartu, radio, almanah, signalne lampe, navigacijske tablice računalo...

## Slide 2
Za uspješno napuštanje broda treba istaknuti slijedeće:
Kadgod je moguće čovjek treba napustiti brod toplo odjeven i bez teške obuće.
Kad su uobičajeni putovi i prolazi odsječeni onaj tko bolje pozna sve izlaze ima daleko veće izglede da izađe na palubu.
Ako se može birati napuštanje broda je bolje na strani privjetrine, odnosno s pramca ili krme gdje je brod manje uronjen.
Kad brod ima bočni nagib napustiti ga treba sa strane manje uronjene u vodu .
Ako se mora skakati onda skočiti na noge s tijelom ukrućenim čvrsto držeći prsluk.
Kad se skače s broda a uokolo je izlivena nafta koja gori, treba skakati prema strani vjetra.
Kad se čovjek nađe u moru napuštajući brod treba plivati što dalje nastojeći se udaljiti od broda koji tone barem 150 do 200 m.

## Slide 3
8. Treba se držati na okupu, sve čamce i splavi treba povezati.
9. Stvarati povoljnu i optimističku atmosferu. Svakom članu dati posebno zaduženje. Takva zaduženja su korisna zbog podizanja morala i samopouzdanja kod ljudi što je važan čimbenik za preživljavanje na moru.

## Slide 4: Raspored za uzbunu
Rasporedom za uzbunu se propisuje postupak na brodovima za slučaj nastupa izvanrednih okolnosti koje prijete ljudima i brodu.
Da bi se spriječila neorganiziranost u takvim situacijama SOLAS konvencija propisuje odredbe koje se moraju provoditi za slučaj takvih opasnosti.
Prema odredbama SOLAS konvencije svaki raspored za uzbunu mora sadržavati :
Za sve osobe na brodu propisuju se dužnosti te točne upute i postupci u slučaju nastupa raznih opasnosti (požar, prodor vode, čovjek u moru i napuštanje broda).
Primjerci rasporeda za uzbunu moraju biti postavljeni na pogodno odabranim mjestima na brodu (hodnicima, nastambama, strojarnici i zapovjedničkom mostu).

## Slide 5
U svakoj kabini (pored uzglavlja kreveta) moraju biti postavljena pojedinačna upustva o dužnostima članova posade za slučaj požara i napuštanja broda. Na putničkim brodovima takva upustva i odredbe o mjestu okupljanja moraju biti napisana na nekoliko jezika. Osim toga na propisanim mjestima moraju biti istaknuta i upustva (slikom) o načinu oblačenja prsluka za spašavanje.
Raspored za uzbunu mora sadržavati opis signala za napuštanje broda i načinu izdavanja naredbi o napuštanju broda. Svaki raspored za uzbunu mora sadržavati dužnosti članova posade uključujući :
-zatvaranje vodonepropusnih vrata,
-opremanje brodica, splavi i ostalih sredstava za spašavanja,
-pripremu i spuštanje brodica za spašavanje,
-okupljanje putnika,
-korištenje radioopreme
-rukovanje opremom za protupožarnu zaštitu,
-posebne dužnosti vezane za gašenje požara.

## Slide 6
U rasporedu za uzbunu moraju biti navedene i dužnosti članova posade vezane za pomoć putnicima u slučaju opasnosti kao što su:
-upozoravanje putnika,
-provjeru opreme putnika uključujući pravilno oblačenje prsluka za spašavanje,
-okupljanje putnika na za to predviđenim mjestima,
-održavanje reda u prolazima i hodnicima.
Raspored za uzbunu mora biti pripremljen prije odlaska broda na putovanje.
Raspored za uzbunu mora odobriti nadležna vlast