## Slide 1
KLASIFIKACIJA POŽARA
I
SREDSTVA ZA GAŠENJE
Kap.R.Dudić©2023

## Slide 2
Gorenje je kemijska reakcija za koju su potrebna 3 elementa.
Što je vatra-gorenje?
- Za gorenje su potrebna sva tri elementa .
- Sredstvima za gašenje uklanjamo jedan ili više elemenata iz trokuta.
Kap.R.Dudić©2023

## Slide 3
“Trokut vatre” čine tri elementa koji su neophodni za podržavanje procesa gorenja.
  Goriva tvar: papir, drvo, zapaljivi plinovi, električni uređaji pod naponom, itd...
  Toplina:, dovoljna da podrži sagorijevanje. Često se smatra početnim izvorom.
  Kisik (zrak)
  Izostavimo li jedan od navedenih elemenata, gorenje prestaje.
Kap.R.Dudić©2023

## Slide 4: Klasifikacija požara
Klase |  | Vrste | Gorive tvari
A |  | Krute tvari | Drvo, papir, tkanine…
B |  | Zapaljive tekućine | Zapaljive otopine, ulja, masti, smola, alkohol, lakovi i boje…
C |  | Zapaljivi plinovi | Metan, butan, propan, vodik, acetilen, gradski plin…
D |  | Laki metali | Aluminij, magnezij, titan…
E |  | El.uređaji pod naponom | Kabeli, sklopke, motori, generatori, transformatori, električni i elektronički uređaji
F |  | Jestiva ulja | Biljna i životinjska jestiva ulja
Kap.R.Dudić©2023

## Slide 5: Aparat za gašenje požara
CRIJEVO
MLAZNICA
SPREMNIK
TEHNIČKI PODACI
RUČKA
MANOMETAR
AKTIVACIJSKA POLUGA
OSIGURAČ
Kap.R.Dudić©2023

## Slide 6
VRSTE APARATA ZA GAŠENJE
-aparati za gašenje vodom
-aparati za gašenje pjenom
-aparati za gašenje prahom
-aparati za gašenje ugljičnim dioksidom
-služe za gašenje manjih početnih požara
-obvezni godišnji pregledi
Kap.R.Dudić©2023

## Slide 7: Aparat za gašenje vodom
najbolje gase požare krutih tvari (A)
prikladni su za gašenje teških ugljikovodika (B)
nisu prikladni za ostale vrste požara
Kap.R.Dudić©2023

## Slide 8: Aparat za gašenje prahom
najbolje gase požar zapaljivih tekućina (B), plinovitih tvari (C)
najbolje gase požare E u blizini postrojenja pod naponom i na postrojenjima pod naponom
uspješni pri gašenju požara krutih tvari koje gore plamenom, ili žarom (A)
NE upotrebljavati za gašenje lakih metala i njihovih legura (D), osim specijalnih vrsta praha
Kap.R.Dudić©2023

## Slide 9
Aparat za gašenje pjenom
najbolje gase požare zapaljivih tekućina (B)
uspješno gase požare krutih tvari (A)
- NE upotrebljavati za gašenje požara A-D u blizini električnih postrojenja i na električnim postrojenjima
Kap.R.Dudić©2023

## Slide 10
Aparat za gašenje CO2
najbolje gase požare krutih tvari koje gore plamenom, ili žarom (A), zapaljivih tekućina (B), plinovitih tvari (C), u blizini električnih postrojenja i požare na samim postrojenjima (E)
mogu se koristiti za gašenje manjih požara zapaljivih tekućina (B) i plinovitih tvari (C) u zatvorenim prostorijama
iznimno se upotrebljavaju za gašenje manjih površinskih požara krutih tvari (A)
NE upotrebljavati za gašenje lakih metala i njihovih
legura (D)

## Slide 11: Upotreba aparata za gašenje
Kap.R.Dudić©2023